## Slide 1: 1. 계획 구성
ESP8266
MSP 430
러닝머신 보드
WIFI 무선통신으로 런닝데이터 송수신기능
Wi-Fi
Serial

## Slide 2: 개발 개요
MSP430 Board에서 사용할, ESP8266 Wifi Ap기능구현
Mobile Phone에 App을 구성하여, ESP8266 Wifi Ap에 접속
Mobile App과 ESP8266사이 Data송수신 확인
관련 기자재 이관
  개발 Resource(Demo App Software)
  Demo시 구현된 Hardware

## Slide 3: 전체 System구성
Main Menu
Server
Wifi
Machine 2
Server
Machine 1
Server
Machine 3
Server
Machine 4
Server
Machine 5
Server
User 핸드폰
M1
M3
M2
M5
M4
M6
Machine 5
Server

## Slide 4: 전체 System구성
Main Menu
Server
Wifi
Machine 2
Server
Machine 1
Server
Machine 3
Server
Machine 4
Server
Machine 5
Server
User 핸드폰
M1
M3
M2
M5
M4
M6
Machine 5
Server
192.168.185.10
192.168.185.11
192.168.185.12
192.168.185.13
192.168.185.14
192.168.185.15
192.168.185.16
192.168.185.17
*초기에 User H/P이 Main Menu Server 192.168.185.10에 접속 Main화면 Display

## Slide 5: 전체 System구성
Main Menu
Server
Wifi
Machine 2
Server
Machine 1
Server
Machine 3
Server
Machine 4
Server
Machine 5
Server
User 핸드폰
M1
M3
M2
M5
M4
M6
Machine 5
Server
192.168.185.10
192.168.185.11
192.168.185.12
192.168.185.13
192.168.185.14
192.168.185.15
192.168.185.16
192.168.185.17
*User가 선택한 Machine 1 192.168.185.11에 접속 Service 화면 Display

## Slide 6: Machine의 구조
Esp8266
소형
Web Server
User I/F
System
Main
UART
115200

## Slide 7: SejuFA Running Machine 검토의견
사용자 HandPhone의 App:
  Web환경의 App
  장점: HandPhone기종및 Version에 따른 호환성
HandPhone App과 Machine의 Interface:
  Web Protocol에 의한 HTML기반 통신
  Socket을 통한 Machine Data전송
  Web개발자와 사전 협의 필요
Machine내 Wifi Module과 Main System Interface:
  UART: 115200bps(buadRate)
  SOF(Start of Frame):’{‘,
  EOH(End of Frame):’}’
  Frame: 68bytes
  Total: 70bytes